## Slide 1
Estintore ad acqua
L'estintore ad acqua è costituito da un serbatoio contenente acqua per il 90% circa, mentre il resto del volume è composto da filmanti ed additivi. La pressurizzazione è di tipo permanente. In alcuni paesi europei questi estintori hanno anche superato la prova dielettrica, ottenendo pertanto l'approvazione di tipo. In Italia ne è vietato l'uso su apparecchiature elettriche.
Estintore a polvere
Contiene polvere antincendio, composta da varie sostanze chimiche miscelate tra loro con aggiunta di additivi per migliorarne le qualità di fluidità ed idrorepellenza. Le polveri possono essere di tipo:
ABC - polvere polivalente valida per lo spegnimento di più tipi di fuoco (legno, carta, carbone, liquidi e gas infiammabili), realizzata generalmente con solfato e fosfato d'ammonio, solfato di bario, ecc..
BC - specifica per incendi di liquidi e gas infiammabili, costituita principalmente da bicarbonato di sodio.
Estintore ad idrocarburi alogenati
È un estintore che, simile a quello a polvere per particolari tecnico-costruttive, contiene come agente estinguente gli idrocarburi alogenati comunemente detti anche Halons adatti allo spegnimento di fuochi di classe A-B-C e su apparecchi sotto tensione elettrica. Il Protocollo di Montreal ha bandito l'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente tra cui gli halons. I prodotti che hanno sostituito gli halons negli estintori e negli impianti antincendio sono gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli idrofluorocarburi (HFC) aventi un indice di impoverimento dello strato di ozono prossimo allo "0". L'azione degli idrocarburi alogenati, quale agente estinguente, consiste nell'interporsi all'ossigeno nel naturale legame tra combustibile e comburente nella reazione di combustione, con conseguente spegnimento per sottrazione dell'ossigeno stesso.
Estintore ad anidride carbonica
Strutturalmente diverso dagli altri in quanto costituito da una bombola d'acciaio, realizzata in un unico pezzo di spessore adeguato alle pressioni interne, contiene CO2 (anidride carbonica) compresso e liquefatto. Il gruppo valvolare è con attacco conico, senza foro per attacco manometrico nè valvola per controllo pressioni. Si distingue in ogni caso dagli altri estintori, anche per la colorazione dell'ogiva (grigio chiaro), che è il colore prescritto nel manuale delle sostanze pericolose. È adatto per spegnimento di fuochi di classe B e C; essendo un gas inerte e dielettrico (di natura isolante), la normativa di prevenzione incendi ne prescrive l'installazione in prossimità dei quadri elettrici. Al momento dell'azionamento, l'anidride carbonica contenuta nel corpo dell'estintore, spinta dalla propria pressione interna, pari a circa 55/60 bar (a 20°C), raggiunge il cono diffusore, dal quale, attraverso il passaggio obbligato attraverso un filtro frangigetto si espande, con una temperatura di circa -78°C, sottoforma di neve carbonica o ghiaccio secco.
ESTINTORE

## Slide 2
Automatici: sono costituiti da un serbatoio - contenente la carica estinguente - pressurizzato con gas Azoto. L’apertura è regolata dall’apertura di una valvola termostatica “Sprinkler” al raggiungimento della temperatura massima.
Carrellati: per incendi di grandi dimensioni, agevolmente manovrabili anche da una sola persona, di massa totale maggiore di 20 Kg. e contenente estinguente fino a 150 Kg. (D.M. del 06/03/1992).
Mini estintore
Il suo nome è Pingy, è alto 14 cm e pesa 1 kg. Ideale anche da conservare in casa o in macchina, non richiede manutenzione come i normali estintori. Purtroppo non abbiamo trovato notizie su un rivenditore ufficiale italiano. Il prezzo negli altri Paesi è di 62 $, circa 45 €.
Portatili: polivalenti, leggeri, costruiti in acciaio garantiscono qualità ed uniformità al prototipo, nonchè facilità di utilizzo, ha una massa minore o uguale a 20 Kg. (D.M. del 20/12/1982).
  Estintore manuale aerosol
  E' un'alternativa ad un estintore a polvere da 1,5 / 2 Kg., disponibile in due versioni: SINGOLO e DOPPIO per disporre di un potere estinguente superiore pesa 250 gr il singolo e 600 gr il doppio E' usa e getta.Classi di fuoco A B C (solido, liquido, gassoso),compresi apparecchi elettrici sotto tensione fino a 25 KV. Ruotando la ghiera è sufficiente agire sul pulsante il quale genera una scarica elettrica dalla pila a stilo da 1,5 V (alloggiata nel manico)che a sua volta crea un innesco nella cartuccia ubicata all'interno della canna dell'estintore. Il processo sopra descritto trasforma il contenuto della cartuccia da nitrato di potassio in carbonato di potassio (quindi dallo stato solido ,polvere compressa, in aerosol);è importante ricordare che la cartuccia pesa 45 gr. ed in questa trasformazione ogni grammo di componente solido si trasforma in 1 litro di aerosol, quindi per la versione singola 45 gr. = 45 litri, per la doppia 90 gr. =90 litri.
  Prezzo di vendita suggerito al pubblico € 47,00 +IVA per il singolo e 95,00€ + iva per il doppio.
Tipologie

## Slide 3
Luogo pubblico
Luogo privato
Problemi
Peso eccessivo
Interfaccia non chiara
Sbagliata collocazione
Ingombro eccessivo
Scarsa manovrabilità
Utenza limitata
Complicata procedura
Problemi
Poco diffuso
Scarsa offerta
Possibili interventi
Possibili interventi
Nuova tecnologia per ridurre la pressione
Nuovo materiale leggero e resistente
Protezione in materiale ignifugo e antiurto (es. silicone)
Rinnovo design
Immediatezza d’uso tramite studi ergonomici,
colori ed interfaccia istintiva.
Fruibilità per tutti
Porta estintore
Praticità e sicurezza
Rintracciabilità
Maggior potere estinguente e minor ingombro
Maggior potere estinguente minimo ingombro
Componente d’arredo per la casa
Facilità d’uso
Tecnologia aerosol
Riduzione del costo
Buona informazione
Nuova forma
Componibilità
Materiale antiurto
Porta estintore
Elegante
Praticità e sicurezza
Rintracciabilità